|  | Приложение № 1 «УТВЕРЖДАЮ» Управляющий ООО «Химград» ___________ А.М.Гиззатуллин «____»_________________ 2011г. |
| --- | --- |

Техническое задание

Капитальный ремонт фасада административного здания корпус 266Д.К. Технополиса «Химград», ул. Восстания, д. 100.

Лот №

2011 г.

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к производству капитального ремонта фасада здания  № 266Д.К                         Технополиса  «Химград», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д.100.

# Заказчик: ООО «Химград»

# 1. Условия проведения работ.

1.1. При производстве работ принять следующие условия:

- снеговой район IV, снеговая нагрузка 240 кг/м²,

- ветровой район II, скоростной напор 30 кг/ м²,

- расчётная зимняя температура наиболее холодной пятидневки (- 32Сº).

# 2. Требования к выполнению работ.

2.1. При производстве работ по устройству вентилируемого фасада необходимо выполнить:

а) Демонтаж металлических конструкций по фасаду здания с вывозом строительного мусора.

б) Выполнить герметизацию межпанельных швов по всему периметру фасада.

в) Реконструкцию оконных проемов в осях А/1-21,А-Г/1,А-В/21.

- демонтаж старых рам с вывозом строительного мусора и установка новых металлопластиковых в существующий проем.

- изготовление и монтаж металлопластиковых окон (двухкамерный стеклопакет энергосберегающий, одна створка открывающаяся)  с установкой в существующие проемы.

г) Реконструкцию оконных проемов северной части здания в осях Г/21-1;

- демонтаж старых рам с вывозом строительного мусора.

- закладку оконных проемов керамзитобетонными блоками в средней части оконного проема.

- изготовление и монтаж металлопластиковых рам размером 2000*2100 (двухкамерный стеклопакет энергосберегающий, одна створка открывающеюся) .

д) Замена дверей в осях Г/1-21 1-го этажа, на металлические утепленные.

е) Реконструкцию оконных проемов лестничного марша в осях А-Б/6-8, А-Б/12-14:

- демонтаж стеклоблоков с вывозом строительного мусора, устройство проема смонтировать согласно проекта.

- изготовление и монтаж витражей системы остекления из профилей серии ТП-50300СС системы «Татпроф» со стеклопакетом 6М1-12-6М1,  цветовое решение согласно дизайн-проекта.

ж) Реконструкцию входных групп в осях А-Б/6-8, А-Б/12-14:

- демонтаж старых входных групп с вывозом строительного мусора.

-изготовление и монтаж входных групп из профилей серии ТП-50300СС системы «Татпроф» со стеклопакетом 6М1-12-6М1,  цветовое решение согласно дизайн-проекта.

и) Устройство дверных проемов, изготовление и монтаж остекленных дверей из профилей серии ТП-50300СС системы «Татпроф» со стеклопакетом 6М1-12-6М1,  цветовое решение согласно дизайн-проекта. в осях А/3-4, А/9-10, А/10-11, А/15-16, А/17-18, А/18-19.

к) В осях А/1-21, А-Г/1, А-Г/21 устройство вентилируемого фасада с применением алюминиевых композитных панелей «Неопан», цветовое решение согласно дизайн-проекта, с применением базальтового утеплителя плотностью не менее 80(кг/м³) 100мм. с устройством откосов дверей, окон, установкой отливов и  установкой парапетов по периметру здания.

л) В осях Г/1-21 выполнить устройство мокрого фасада с устройством откосов,  с утеплением, цветовое решение согласно дизайн-проекта.

м) Устройство отмостки по периметру здания с утеплением   (схема утепления     см. раздел 4).

2.2. Работы должны производиться только специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию и допуски СРО.

2.3. Работы производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

2.4. Все материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.5. При выполнении работ  необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,  правила пожарной безопасности, предусмотренные ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

2.6. Рабочие, занятые производством работ, должны быть обучены приёмам работ и ознакомлены с правилами техники безопасности,  а также проинструктированы об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

2.7. При работе с электрооборудованием строительных механизмов и электрифицированным инструментом рабочие должны строго соблюдать правила техники безопасности. Разрешается работать только с исправным оборудованием и инструментами. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.

2.8. К  работе по управлению и подключению строительных машин, оборудования и инструмента к сети допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II.

2.9. При работе с мастиками, красками и клеем должна быть установлена принудительная приточно-вытяжная вентиляция. В случае невозможности её установки, необходимо открывать форточки, окна и двери для проветривания.

2.10. При производстве работ обеспечить сохранность внутренних конструкций и близлежащих объектов.

2.11. Своевременно вывозить строительный мусор с объекта.

2.12. При необходимости выполнить работы, не указанные в задании, но требуемые для полной сдачи объекта в эксплуатацию, их выполняют, по согласованию с Заказчиком.

2.13. Сдать работу Заказчику в согласованные сроки.

# 3. Схема объекта.

# .

# 1 Этаж

# 2 Этаж

# 5. Информация об объекте.

5.1 Административное - производственное панельное здание, корпус №266д,к комплекса зданий Технополиса «Химград» расположен по адресу: г.Казань, улица Восстания, д.100, Предназначен для размещения офисных помещений.

Коммерческий директор                                                        __________________                             Гируцкий А.Ю.

Заместитель директора                                                           __________________                             Зайков О.Э.

Начальник отдела аренды                                                       __________________                            Филатов Г.В.