Рекомендованная заказчиком спецификация оборудования и материалов, применяемых при реконструкции здания №266 д, к

Кровля

1. Пароизоляция – оклеечная (Бикрост ХПП) 2.Утеплитель пенобетон 200 кг/куб.м, толщ 200мм 3.Гидроизоляция: 1 слой (нижний) – "Стеклоизол ХПП" 2 слой (верхний) – "Стеклоизол ТКП" 4.Ограждение кровли - металлическое

Фасад

1. Вентелируемый, с применением алюминиевых композитных панелей «Неопан». В осях Г/1-23 мокрый фасад. 2.Утеплитель – Кнауф Инсалэйшн (2 слоя минераловаты 50 мм плотн. 11кг/куб.м) 3. Двери – противопожарные стальные

Отделка помещений

1.Стены гипсокартон "Кнауф", Потолок – по системе Армстронг 2.Двери - ламинированные эконом класса 3.Окна – металлопластиковые с двукамерным стеклопакетом Профиль - Plafen 3 (4)-кам Фурнитура - Siegenia-AUBI Заполнение - СПО (32мм) 3 стекла

Отделка полов

1.Цементно-песчаная стяжка 50мм, линолеум полукоммерческий, керамогранит

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

1.Системы отопления - согласно проекта 2.Трубопроводы – стальные 3.Нагревательные приборы– конвекторы «Purmo Compact»

Система водоснабжения и водоотведения

1.Водомерный узел – стальные трубы, внутренняя разводка– полипропиленовые трубы 2.Подводка к санитарным приборам - полипропиленовые трубы РN20 3.Водомерный узел - водосчетчик ВСХ 4.Горячее водоснабжение- электроводонагреватель марки Термекс с нержавеющим баком 5.Пожарный водопровод: трубы стальные, насос КМ 6.Сети хоз-бытовой канализации - из труб ПВХ 7.Ливневая канализация – трубы стальные воронка без обогрева

Система электроснабжения

1.Силовые сети - кабель АВВГ ВВГнг-LS 2.Система заземления TN-C-S 3.Наружные сети - кабель алюминиевый, сечение согласно проекта 4.Питающие БКТП сети 10кВ - кабель алюминиевый, сечение согласно проекта 5.Наружное освещение –светильник РКУ – 250 с лампой ДНАТ 250Вт 6. Сеть наружного освещения – кабель ВВГнг

Электроосвещение, электрооборудование

1.Источников света - Светильник ЛСПО ООО «СветТехСервис» г. Тольятти. Светильник ЛВПО ООО «СветТехСервис» г. Тольятти. Светильник ЛДП ООО «СветТехСервис» г. Тольятти. Лампа ЛОН. 40 Вт 2.Групповые сети – кабель ВВГнг 3.Групповые сети эвакуационного освещения - кабелем ВВГнг 4.Вводно-распределительное устройство – ВРУ. Комплектация и маркировка согласно проекта

Пожарная сигнализация

1.Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2.Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 3.Извещатель пожарный Линейный ИП212-52М «ИПДЛ-52М Дымовой ДИП-34А-01-02 Ручной ИПР-513-3А 4.Оповещатель звуковой Маяк-12-3М 5.Блок сигнальный-пусковой С2000-СП1 исп.01 6.Блок разветвительно-изолирующий «Бриз» 7.Резервный источник питания РИП-12 исп.01 8.Устройство коммутационное УК-ВК/02 9.Аккумулятор герметичный необслуживаемый 12В, 17А/ч 10.Кабель КПСЭнг-FRHF ВВГнг-FRLS

Система видеонаблюдения

1.Видеокамера ED-330 Купольная внутренняя Germikom 2. Видеорегистратор ECOR264-9 Видеорегистратор ECOR264-16 3. Источник питания SKAT - V.16 для 16 камер Источник питания SKAT - V.32 для 32 камер 4.Дисковый массив на 4 HDD для совместной работы с EDR-16D1R, ECOR264-16/8/4, EHR-16D4R/D2R, без HDD. 5. Жесткий диск 3.5", SATA, 2Tb 6. Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 7. Кабель КВК-П-2 2*0,75 Кабель КВК-П-2 2*0,50 Кабель силовой ВВГнг-LS 3*1,5