|  | Приложение № 1 к Контракту «УТВЕРЖДАЮ» Управляющий ООО «Химград» - Генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал» ___________________ А.М. Гиззатуллин «____»_________________ 2010г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства

Общества с ограниченной ответственностью  «Индустриальный парк «Химград»

(ООО «Химград»)

2010 г.

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к выполнению работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства (силовое оборудование, кабельные линии 10кВ) ООО «Химград», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д.100.

# Заказчик:  ООО «Химград»

# 1. Условия проведения работ

1.1. При производстве работ принять следующие условия:

- электрические сети действующие эксплуатируются согласно Правил устройств электроустановок и Межотраслевых правил при эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП и МПОТ).

- поэтапное производство работ без полного погашения электроснабжения.

# 2. Требования к выполнению работ

2.1. Работы должны производиться только специализированной организацией, имеющей соответствующий допуск СРО.

2.2. Работы должны производиться в соответствии с ПТЭЭП и МПОТ.

2.3. Все материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.4. Допуск персонала Подрядчика производятся согласно Межотраслевых правил при эксплуатации электроустановок.

2.5. До начала работ на объекте Заказчика персонал Подрядчика обязан пройти инструктаж пожарной безопасности.

2.6. При работе с электрооборудованием строительных механизмов и электрифицированным инструментом персонал Подрядчика должен строго соблюдать правила техники безопасности. Разрешается работать только с исправным оборудованием и инструментами. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.

2.7. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность оборудования, внутренних конструкций и близлежащих объектов.

2.8. Подрядчик должен своевременно вывозить мусор с объекта.

2.9. При необходимости Подрядчик должен выполнить работы, не указанные в настоящем задании, но требуемые для полной сдачи объекта в эксплуатацию, по согласованию с Заказчиком.

2.10. Подрядчик должен сдать работы Заказчику в согласованные сроки.

# 3. Перечень работ

# 1. Ремонт силового электрооборудования

| № п/п | Объект и его характеристика |
| --- | --- |
| 1 | ПС 2 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 1000 кВА 10/0,4 кВ и РУ 0,4 кВ |
| 2 | ПС 7 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 3 | ПС 9 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 4 | ПС 21 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 5 | ПС 23 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 6 | ПС 25 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 1000 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 7 | ПС 29 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 8 | ПС 39 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 9 | ПС 40 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 10 | ПС 41 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |
| 11 | ПС 85 с транзитным КВУ 10 кВ и 2(двумя) силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА и РУ 0,4 кВ. |

2. Ремонт кабельных линий 10 кВ:

| № п/п | Наименование кабельной линии и его характеристика |
| --- | --- |
| 1 | КЛ 10 кВ от ЦРП до РП 6 по тепловой эстакаде марка ААШВ 3х150 длина L = 650 м; |
| 2 | КЛ 10 кВ от ЦРП до ТП 7 по тепловой эстакаде марка ААШВ 3х120 длиной L = 450 м |
| 3 | КЛ 10 кВ от РП 6 до ТП 64 по тепловой эстакаде марка ААШВ 3х95 длиной L = 100 м; |
| 4 | КЛ 10 кВ от РП 4А до ПС 9 по тепловой эстакаде марка АСБ 3х95 длиной L = 600 м. |

Заказчик                                                                              Подрядчик

_____________________                                                     _____________________